## Slide 1: Курсова робота з ПТЦА
на тему:
«Синтез комбінаційних схем та цифрових автоматів»
Виконав
Студент 2-го курсу, спец. КСМ
Лендєл В.І

## Slide 2: Вступ
Теоретичною основою сучасної комп’ютерної техніки є алгебра логіки – наука, яка використовує математичні методи для розв’язання логічних задач. Алгебру логіки називають булевою на честь англійського математика Дж.Буля, який вніс найбільший вклад у розвиток цієї науки.
Основним предметом булевої алгебри є висловлювання – просте твердження, про яке можна однозначно сказати: істинне воно (позначають символом 1) або хибне (позначають символом 0). Прості висловлювання називають змінними (аргументами). За допомогою логічних зв’язків NOT, OR, AND, XOR будують складні висловлювання, які називають булевими (логічними) функціями.
Головна задача алгебри логіки – аналіз, синтез і структурне моделювання будь-яких дискретних скінченних систем. Апарат булевої алгебри поширюється на об’єкти найрізноманітнішої природи, тільки б вони характеризувалися двома значеннями або станами: контакт увімкнений або вимкнений, наявність високого чи низького рівня електричної напруги, виконання або невиконання деякої умови роботи та ін.
Використання апарата алгебри логіки в комп’ютерній техніці засноване на тому, що цифрові елементи характеризуються двома станами і через це можуть бути описані булевими функціями.
Важливим етапом проектування комп’ютерних схем є мінімізація булевих функцій, тобто знаходження їх виражень з мінімальним числом букв. Мінімізація забезпечує побудову економніших схем комп’ютерів.
Метою даної курсової роботи є розв’язок поставлених завдань з використанням аксіом та законів алгебри логіки та закріплення навиків мінімізації булевих функцій різними методами. Завершальним етапом роботи є синтез цифрового автомата Мілі.

## Slide 3: Фіктивні аргументи функції
Кажуть, що функція істотно не залежить від змінної , якщо:
У цьому випадку змінну називають неістотною змінною, у протилежному випадку – істотною.

## Slide 4: Представлення булевих функцій у вигляді канонічних форм
Диз’юнкція вигляду:
,
де – усі конституанти одиниці функції F називається доско­налою диз’юнк­тивною нормальною формою (ДДНФ).
Кон’юнкція вигляду:
де – усі конституенти нуля функції F, називається доскона­лою кон’юнк­тивною нормальною формою (ДКНФ).
Канонічний поліном Жегалкіна – це поліном вигляду:

## Slide 5: Розклад Шеннона

## Slide 6: Повнота системи логічних функцій
Теорема Поста-Яблонського. Для того щоб система логічних функцій була повною, необхідно і достатньо, щоб вона містила хоча би одну функцію, що: не зберігає нуль, не зберігає одиницю, не є самодвоїстою, не є лінійною, не є монотонною.
Система логічних функцій називається повною, якщо будь-яка логічна функція може бути виражена через функції з допомогою суперпозиції цих функції.

## Slide 7: Мінімізація булевих функцій
У загальному випадку мінімізацією логічної функції прийнято називати процес відшукання найменшого за складністю аналітичного зображення даної функції у вигляді суперпозиції функцій, належних деякій функціонально повній системі.
При розв’язанні задачі мінімізації істотну роль відіграють поняття імпліканти, простої імпліканти, імпліценти і простої імпліценти.

## Slide 8: Мінімізація неповністю визначених функцій
Неповністю (або частково) визначеними логічними функціями називаються такі функції, які на частині двійкових наборів приймають значення нуль, на частині – одиниця, а на частині ­– значення функції невизначене. На останній частині наборів вибирається значення функції нуль або одиниця виходячи з умови, щоб нова функція була мінімальною серед усіх мінімальних функцій, які можна одержати при різних довизначеннях функції.

## Slide 9: Синтез комбінаційних схем
Комбінаційною схемою називається логічна схема, яка реалізовує однозначну відповідність між значеннями вхідних і вихідних сигналів. Для реалізації комбінаційних схем використовуються логічні елементи, які випускаються у вигляді інтегральних схем (ІС) дешифраторів, шифраторів, мультиплексорів, демультиплексорів, суматорів та інше.
Дешифратор (декодер) – логічна комбінаційна схема з n інформаційними входами і 2n виходами, у якої певній комбінації вхідних сигналів відповідає активний стан одного із виходів. Таким чином дешифратор є деякою протилежністю демультиплексора, у якого адресні входи стали інформаційними, а інформаційний вхід став входом дозволу. Тому часто дешифратори називають дешифраторами-мультиплексорами. Як правило n дорівнює 2, 3 або 4. Якщо потрібно більше число входів, то дешифратори сполучаються в систему.

## Slide 10
Мультиплексор – комбінаційна логічна схема, яка являє собою керований перемикач, який під’єднує до виходу один із інформаційних входів даних. Номер під’єднаного входу дорівнює числу (адресі), яке визначається комбінацією логічних значень на входах керування. Крім інформаційних входів і входів керування, схема мультиплексора містить вхід дозволу, при подачі на який активного рівня, мультиплексор переходить в пасивний стан, при якому сигнал на виході зберігає постійне значення незалежно від значення інформаційних і керуючих сигналів. Число інформаційних входів у мультиплексора , як правило, є 2, 4, 8 або 16. Якщо, наприклад, у мультиплексора 16 входів і до кожного із них під’єднано 16 джерел числових сигналів – генераторів послідовних цифрових слів, то байти із будь-якого із них можна передавати на єдиний вихід.

## Slide 11: Синтез абстрактних автоматів
Цифровий автомат – це пристрій, який здійснює приймання, зберігання і перетворення дискретної інформації за деяким алгоритмом.
За способом формування функції виходів розрізняють наступні типи автоматів: автомат Мілі, автомат Мура.
В абстрактному автоматі Мілі функція виходів задає відображення (ХS)Y.
Автомат Мілі характеризується системою рівнянь:
Автомат Мура – системою рівнянь:
Синтез цифрових автоматів з пам’яттю можна розділити на наступні етапи:
1. Кодування;
2. Вибір елементів пам’яті автомата;
3. Вибір структурно-повної системи елементів (типу автомата);
4. Побудова рівнянь булевих функцій виходів і збудження автомата;
5. Побудова функціональної схеми автомата.

## Slide 12: Висновки
Головна задача і мета курсової роботи ― аналіз, синтез і структурне моделювання будь-яких дискретних скінчених систем. Розроблено універсальні (канонічні) форми представлення булевих функцій, які дають можливість одержати аналітичну форму довільної схеми безпосередньо з таблиць істинності. Ця форма надалі може бути мінімізована або спрощена. Оскільки множиною аналітичних представлень і множиною схем є взаємно однозначна відповідність, то пошук канонічної форми запису є початковим етапом синтезу логічних схем. Найбільше поширення одержала досконала диз’юнктивна нормальна форма (ДДНФ) і досконала кон’юнктивна нормальна форма (ДКНФ), а важливим етапом проектування комп’ютерних схем стала мінімізація булевих функцій, тобто знаходження їхніх виражень з мінімальним числом букв, що забезпечує побудову економічних схем комп’ютерів.